| ГИЛЬЗЫ ТЕРМОМЕТРИЧЕКИЕ ГТ-6,3-6, ГТ-6,3-8 ТУ 4211-002-31050776-2005 ПАСПОРТ 1 Назначение Гильзы термометрические предназначены для защиты термопреобразователей от внешних механических воздействий и обеспечения их монтажа в трубопроводы, сосуды под давлением и другие объекты 2 Основные технические характеристики Таблица 1. ГТ-6,3-6 (для термопреобразователей с диаметром погружной части 6мм и наружной резьбой М12х1,5мм) L L2 L1 d1 d2 60 78 63 7 12 70 88 72 7 12 80 100 84 8 13 98 115 100 8 13 100 120 102 8 13 120 140 122 8 13 130 148 132 8 13 133 153 136 8 13 140 160 143 8 13 160 179 163 8 13 200 220 204 8 13 223 245 229 8 13 ГТ-6,3-8 (для термопреобразователей с диаметром погружной части 8мм и наружной резьбой М20х1,5мм) L L2 L1 d1 d2 60 81 60 9 14 80 100 80 9 14 100 121 104 9 14 120 140 122 9 14 160 180 164 9 14 200 220 204 9,8 15 250 270 255 9,8 15 | Основные технические характеристики Обозначение ГТ-6,3-6-L__, ГТ-6,3-8-L__ Диапазон рабочего давления, МПа до 6,3 Диапазон рабочих температур, 0С -20…200 Материал Сталь 20 Геометрические размеры, мм, присоединение к трубопроводу См. Таблицу 1 Гарантии изготовителя Гарантийный срок хранения и эксплуатации – 18 месяцев с момента отгрузки потребителю. Срок службы гильзы – 5 лет. Комплект поставки Гильза термометрическая ГТ-6,3 1 шт Паспорт 1 шт Хранение и транспортировка Транспортировать любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя. Хранить в закрытом помещении, в атмосфере, не содержащей агрессивных примесей, при температуре -10…500С. Свидетельство о приемке Гильза термометрическая ГТ-6,3-__-__ № партии Прошла испытания и признана годной к эксплуатации М.П Дата выпуска Представитель изготовителя 6 Сведения об изготовителе: Изготовитель: ЗАО «ТЭМ», 190020, Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.150, кор. 335 Тел/факс (812) 325 36 37; 325 36 38 E-mail: komplekt@tem.spb.ru |
| --- | --- |
|  | ГИЛЬЗЫ ТЕРМОМЕТРИЧЕКИЕ ГТ-6,3-6, ГТ-6,3-8 ТУ 4211-002-31050776-2005 ПАСПОРТ Санкт-Петербург |