Опросный лист для выбора диафрагм типа ДКС, ДБС, ДФК

по ГОСТ 8.586 – 2005, МИ 2638-2001, РД50-411

| Предприятие (конечный заказчик): |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |
| Контактное лицо: |  | Лист № |  |
| Тел./факс/E-mail: |  |  |  |
| Объект: |  | Позиция: |  | Количество: |  |
| Наличие проекта или предварительного расчета |  |  |  |  |

| Параметры измеряемой среды |
| --- |
| Название измеряемой среды/смеси |  |
| Агрегатное состояние | ( газ | ( жидкость | ( пар |
| Полный состав в объемных долях (для природного газа или смеси), % |  |
| Относительная погрешность определения концентрации компонентов (для природного газа или смеси), % |  |
| Метод определения коэффициента сжимаемости (для природного газа) | ( GERG-91 | ( NX-19м |
|  | ( ВНИЦ СМВ | ( AGA8-92 DC |
| Показатель адиабаты (для газов) |  |
| Относительная влажность измеряемой среды (для газов), % |  |
| Степень сухости (для насыщенного водяного пара), кг/кг |  |
| Плотность, кг/м3 | в усл. тех. проц. | СУ |
| Вязкость | ( сП | ( сСт |  |
| Расход | ( м3/ч | ( Cм3/ч | ( кг/ч | мин | ном | макс |
| Перепад давления | ( кг/см2 | ( кПа | мин | ном | макс |
| Давление избыточное | ( МПа | ( кг/см2 | ( кПа | мин | ном | макс |
| Температура, °С | мин | ном | макс |
| Параметры окружающей среды |
| Атмосферное давление | ( мм рт. ст. | ( кПа |  |
| Температура окружающего воздуха, °С | мин | макс |
| Информация о трубопроводе в месте установки диафрагмы |
| Внутренний диаметр Dу, мм |  |
| Толщина стенки, мм |  |
| Материал трубопровода (марка стали) |  |
| Уступы и местные сопротивления МС |
| Высота уступа (при наличии), расстояние от уступа до диафрагмы, мм |  |  |  |  |
| Расстояние между МС, длина МС, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип МС по ГОСТ 8.586-2 Приложение А. (Указать номер соотв. рис. или тип МС с подробным описанием: угол наклона и плоскость ориентации для колен, диаметры сужения/расширения для конфузоров/диффузоров, тип тройника для тройников |
| МС |  |
| МС 1 |  |
| МС 2 |  |
| МС 3 |  |
| МС 4 |  |
| Требования к узлу измерения расхода | ( коммерческий учет | ( технологический учет |
| Основная относительная погрешность измерения расхода, не более, % |  |
| Требования к диафрагме |
| Тип диафрагмы | ( ДКС | ( ДБС | ( ДФК |
| Номер исполнения (только для ДКС) | ( Исп. 1 | ( Исп. 2 | ( Исп. 3 |
| Специальное исполнение (если требуется) | ( износоустойчивая | ( с коническим входом |
| Способ отбора давления | ( угловой | ( фланцевый | ( 3-х радиусный |
| Смещение оси диафрагмы относительно оси трубопровода, мм |  |
| Требования к датчику разности давлений |
| Первый датчик разности давлений | модель |  |
|  | ВПИ | ( кг/см2 | ( кПа |  |
|  | функция преобразования | ( корнеизвлекающая | ( линейная |
|  | основная погрешность, % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Регистратор первого датчика разности давлений | модель |  |
|  | функция преобразования | ( корнеизвлекающая | ( линейная |
|  | основная погрешность, % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Второй датчик разности давлений (при наличии) | модель |  |
|  | ВПИ | ( кг/см2 | ( кПа |  |
|  | функция преобразования | ( корнеизвлекающая | ( линейная |
|  | основная погрешность, % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Регистратор второго датчика разности давлений (при наличии) | модель |  |
|  | функция преобразования | ( корнеизвлекающая | ( линейная |
|  | основная погрешность, % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Третий датчик разности давлений (при наличии) модель ВПИ ( кг/см2 ( кПа функция преобразования ( корнеизвлекающая ( линейная основная погрешность, % ( приведенная ( относительная |
| Требования к датчику измерения статического давления |
| Датчик измерения статического давления | модель, измеряемое давление |  | ( абсолютное | ( избыточное |
|  | ВПИ | ( МПа | ( кг/см2 | ( кПа |  |
|  | основная погрешность, % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Регистратор датчика измерения статического давления | модель |  |
|  | основная погрешность, % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Требования к датчику температуры |
| Установка гильзы | ( до диафрагмы | ( после диафрагмы |
| Диаметр гильзы |  |
| Расстояние между диафрагмой, мм |  |
| Внутренний диаметр D20 расширителя трубопровода (при наличии), мм |  |
| Датчик температуры | модель |  |
|  | диапазон измерений, °С | мин. | макс. |
|  | основная погрешность, % |  | ( абсолют. | ( привед. | ( относит. |
| Регистратор | модель |  |
|  | основная погрешность, % |  | ( абсолют. | ( привед. | ( относит. |
| Требования к вычислителю |
| Вычислитель | модель |  |
|  | основная погрешность, % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Дополнительно требуется |
| ( Импульсные линии, длина одной линии, мм |  | ( под сварку | ( резьбовые |
| ( Сосуды материал сосуда_________________________ | ( уравнител. | ( разделител. | ( конденсац. |
| ( Комплект фланцев для диафрагмы | ( плоские | ( усиленные |
| ( Фланцевое соединение (комплект фланцев с патрубками) | ( плоские | ( усиленные |
| ( Монтажное кольцо |
| ( Дополнительная пара отборов (указать угол между отборами), град. |  |
| ( Другое (указать) |  |